Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Il presente documento, adempimento alle disposizioni previste dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, costituisce il documento unico per l’individuazione, analisi e l’eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze che si possono verificare durante l’effettuazione delle attività di manutenzione straordinaria e messa a norma dei giochi esterni (sostituzione dei pezzi deteriorati, carteggiatura e verniciatura) presenti nel cortile del plesso scolastico Infanzia di Campagnalta dell’IC di San Martino di Lupari.

Il documento individua come possibili soggetti esposti a rischi interferenziali:

- i lavoratori della Ditta Pozza 1865 Srl - Sede Legale: Fraz. Sant’Anna, 12 - 38060 Vallarsa (TN) - Sede Operativa: Via Fabio Filzi, 4 - 36078 Valdagno (VI) - tel: 0445 473920 - Mail:    info@pozza.it - PEC: pozza1865@pec.it - Web :   www.pozza.it

- i dipendenti/lavoratori dell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari (collaboratrici scolastiche)

- gli utenti eventualmente presenti.

Le informazioni e le prescrizioni riportate nel presente documento hanno lo scopo di segnalare alla Ditta i rischi presenti negli ambienti di lavoro ove sono chiamati ad intervenire e le situazioni di interferenza che si possono generare a causa del contemporaneo svolgimento delle attività del personale scolastico.

Queste informazioni e prescrizioni, integrate con la valutazione dei rischi “propri” legati all’effettuazione delle attività della Ditta (come riportato nel P.O.S. e D.V.R. redatti dalla ditta) garantiscono un idoneo livello di tutela relativamente a:

- rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro dovuti ai cicli lavorativi, alle macchine ed impianti presenti, etc.;

- presenza di estranei durante l’esecuzione dei lavori;

- prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze;

- presenza e uso di sostanze e preparati pericolosi;

- modalità di accesso presso aree private / riservate o interdette a terzi;

- uso di attrezzature e servizi forniti dall’Istituto Scolastico.

Qualora si rilevi la necessità di apportare modifiche alle modalità o alla programmazione delle attività, prevedendo quindi una differente organizzazione rispetto a quanto previsto nel presente documento le informazioni fornite verranno aggiornate, in modo che si possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive dei vincoli previsti in materia di sicurezza imposti ai soggetti esecutori (Ditta). Rimane infatti piena responsabilità della Ditta rispettare, oltre alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

## Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata così sviluppata:

- definizione delle attività della Ditta;

- individuazione ed analisi dei rischi dovuti alle eventuali interferenze dell’attività, con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva del personale della Scuola e/o diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati.

È stata elaborata la relativa analisi, così suddivisa:

- la descrizione dell’attività/lavorazione;

- i servizi, impianti, attrezzature messe a disposizione dal committente e le relative condizioni d’uso;

- la descrizione delle fasi della attività/lavorazione (ad es.: analisi temporale dell’intervento, accesso e permanenza all’interno dei luoghi di intervento, utilizzo di macchine ed attrezzature, utilizzo di sostanze e prodotti, deposito e movimentazione manuale dei carichi, interferenze con terzi);

- l’analisi dei rischi di ogni singola fase della attività/lavorazione;

- la stima del rischio riferita ad ogni singola fase della attività/lavorazione;

- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza per eliminare i rischi dovuti alle interferenze;

- i costi per la sicurezza dovuti all’adozione delle misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze (non sono previsti).

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravità del danno, che della probabilità che tale danno si verifichi, fattore quest’ultimo correlato ai seguenti fattori:

a) frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolo,

b) probabilità che si verifichi un evento pericoloso,

c) possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno.

L’indice cresce all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni:

| Indice di stima | Categoria di rischio e descrizione |
| --- | --- |
| ( | Basso: Si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi. |
| ( | Medio: Si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano. |
| ( | Alto: Si tratta di una situazione che per motivi specifici del luogo di lavoro o della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione |

## Anagrafica dell’Istituto Scolastico

| Istituto Scolastico: | I.C.S. di San Martino di Lupari |
| --- | --- |
| Sede: | Via Firenze, 1 – San Martino di Lupari |
| Datore di lavoro / Dirigente Scolastico: | Dott. Giorgio Michelazzo |
| Attività svolta: | Istruzione: Scuola secondaria, Scuola Primaria, Scuola dell’Infanzia e attività amministrativa (Segreteria) |
| Medico competente: | Dott.ssa Maria Munno |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: | Ing. Barbara Battaglion |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: | Sig.ra Marisa Baggio |
| Addetti alla prevenzione incendi del plesso Scuola dell’Infanzia di Campagnalta: | DOCENTI: Baggio Desi – Bastianello Chiara – Cecchetto Antonia - Fabrin Manuela – Piazza Elena COLLABORATRICI SCOLASTICHE: Cauzzo Mara – Pittari Maria Giuseppina |
| Addetti al pronto soccorso del plesso Scuola dell’Infanzia di Campagnalta: | DOCENTI: Baggio Desi – Bastianello Chiara – Berno Mosella – Bovo Giorgia – Cecchetto Antonia - Fabrin Maniuela – Piazza Elena COLLABORATRICI SCOLASTICHE: Cauzzo Mara – Pittari Maria Giuseppina |
| Referente del plesso Scuola dell’Infanzia di Campagnalta: | Ins.ti Bovo Giorgia - Piazza Elena |
| Preposto alla sicurezza | Ins.te Baggio Desi |

## Attività svolte dal personale dell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari:

Insegnanti, Collaboratori scolastici, Impiegati amministrativi

L'attività didattica nel plesso scolastico oggetto delle lavorazioni, nel periodo oggetto delle lavorazioni, è presente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 16.00.

Le attività con presenza di personale scolastico nel plesso si articola nelle seguenti modalità e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

## Attività svolte dalla Ditta

Le attività da effettuarsi presso l’edificio consistono principalmente in attività di manutenzione straordinaria e messa a norma dei giochi esterni:

- Scivolo (2 torri) : sostituzione e smaltimento della Scala e dello Scivolo in polietilene e sostituzione di tutte le tavole del ponte oscillante.

- Castello : Rimozione e smaltimento della struttura .

- Giochi a molla : Controllo generale dei giochi .

L’orario di lavoro dell’impresa esecutrice è a partire dalle ore _______alle ore________ dal lunedì al venerdì: intervallo previsto : dal giorno xx/xx/2023 al giorno xx/xx/2023;

## Caratteristiche dei luoghi d’intervento

Il plesso della Scuola dell’Infanzia di Campagnalta situato in Viale Martiri n. 1 a Campagnalta si sviluppa su due piani fuori terra e presenta pianta irregolare: dall’atrio principale che è adibito anche a sala polifunzionale si accede alle tre aule. Ogni aula è composta da uno spazio utilizzato come aula didattica e provvista di una propria uscita di emergenza verso l’esterno e da una zona a soppalco, raggiungibile tramite una scala che presenta gradini tra loro allineati e per questo poco praticabili: tale zona, utilizzata dal solo personale docente, è adibita a deposito per il materiale didattico.

Il locale refettorio, anch’esso accessibile direttamente dall’atrio centrale, è dotato di uscite che conducono direttamente nel giardino esterno.

La scuola è dotata di un piano mansardato a cui si accede dalla rampa di scala interna, è interamente adibito a dormitorio ed è provvisto di uscita di emergenza che conduce direttamente su una scala metallica esterna. I locali retrostanti al refettorio sono la ex cucina e locale lava-stoviglie con servizi igienici annessi, il piano interrato interamente utilizzato come deposito e ripostiglio.

All’interno dell’edificio ogni sezione/aula è dotata di servizi igienici, ed è presente un blocco servizi igienici utilizzato da tutto il personale.

È presente un locale centrale termica, posta nel piano interrato, accessibile direttamente dall’esterno tramite scala. La centrale termica è costituita da una caldaia a metano di potenzialità pari a 128 kW.

Il locale è dotato di valvola d’intercettazione del gas e d’interruttore di sgancio elettrico segnalati ed è presente un estintore a polvere di capacità estinguente 34 A – 233 BC.

All’interno dell’edificio è garantito il condizionamento dei locali attraverso un impianto di condizionamento caldo/freddo, formato da un’unità esterna collegata a un’unità interna. Si provvederà a effettuare una regolare manutenzione dell’impianto, avendo cura in particolare di sostituire i filtri dell’aria periodicamente, secondo quanto previsto dal manuale d’istruzioni, al fine di eliminare eventuali fonti di pericolo per la salute dei lavoratori dovuti a cattivo riciclo dell’aria interna agli ambienti.

## Presidi, dispositivi antincendio

Per quanto riguarda le misure di prevenzione incendi i locali sono dotati di un numero adeguato di estintori portatili del tipo a polvere di capacità estinguente 34 A – 233 BC: si vigilerà affinché siano tutti posizionati in luoghi facilmente accessibili e visibili.

Sono presenti Interruttori di sgancio elettrico in mensa ed in prossimità della centrale termica.

## Uscite dai locali e uscite di piano

Complessivamente la scuola è provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento.

Per quanto riguarda le uscite di emergenza in particolare al piano terra ci sono un numero adeguato di uscite (n. 6 uscite di emergenza) che si affacciano verso il cortile esterno sia dalla mensa, che aule e sala polifunzionale. Il piano primo è asservito da una uscita di emergenza direttamente sulla scala di emergenza esterna e in alternativa dal percorso di esodo lungo la scala interna che conduce al piano terra

La scuola è dotata di una serie di uscite adeguatamente segnate e dotate di illuminazione di emergenza.

## Rischio di incendio

Nell’ambito del fabbricato, il luogo in cui il pericolo d’incendio è più significativo è la Centrale termica

La Ditta garantirà la presenza di un numero adeguato di addetti all’emergenza.

## Primo soccorso

Presso i locali scolastici sono presenti e opportunamente segnalate una serie di cassette di primo soccorso, con i contenuti rispondenti agli elenchi di cui al DM 388/2003.

Sarà cura della Ditta disporre di personale appositamente formato per prestare le cure di primo soccorso ai propri lavoratori eventualmente infortunati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative all’interno dei locali Scolastici.

## Procedure di emergenza

Al fine di garantire un’efficace collaborazione si invita a prendere conoscenza dei percorsi d’esodo, delle uscite di emergenza, e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all’interno dei locali.

Le eventuali prescrizioni saranno rese note al/ai Referente/i per la sicurezza della Ditta presente nell’area dell’attività.

Ove le attività svolte comportino la necessità di modifiche all’organizzazione del sistema di gestione dell’emergenza (ad esempio preclusione di uscita di emergenza e/o percorso d’esodo, disattivazione di impianto di segnalazione di allarme antincendio, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con il Referente della Scuola.

In caso di emergenza si dovrà avvertire il personale della Scuola, come previsto dal Piano di emergenza disponibile presso l’entrata della scuola di cui verrà fornita, su richiesta, copia con le relative planimetrie.

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in orari che non prevedono la presenza del personale della Scuola, in caso di emergenza gli addetti della Ditta dovranno attivare i soccorsi esterni.

Sarà cura della Ditta organizzare e mantenere operativo un proprio servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto e formato secondo le prescrizioni di legge vigenti.

La Ditta dovrà assicurarsi che tutti i suoi lavoratori presenti presso i luoghi di lavoro siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza.

Sarà cura della Ditta tenere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati presso la sede del plesso scolastico oggetto dell’intervento. Una volta raggiunto il luogo di raduno, si provvederà a fare l’appello dei presenti in base alla lista aggiornata.

## Circolazione dei mezzi e viabilità interna

La viabilità del plesso scolastico garantisce la sicurezza dei pedoni: l’area esterna è recintata e accessibile sia ai pedoni che a mezzi circolanti, solo previo autorizzazione e apertura del cancello carraio (solo in casi particolari, come ad esempio la consegna dei pasti): normalmente gli automezzi sono parcheggiati all’esterno del plesso in uno dei parcheggi disponibili in prossimità del plesso.

## Aree di deposito

Nei locali ripostiglio e/o deposito di materiale della Scuola, è depositato materiale non pericoloso che non può interferire con le attività della Ditta che non ha autorizzazione all’accesso. La Ditta non necessita di avere locali resi disponibili per depositi di materiali e/o attrezzature.

## Impianti tecnologici

Nella Scuola è presente l’impianto elettrico comprensivo di messa a terra, la cui manutenzione e la tenuta a norma è a cura dell’Amministrazione Proprietaria (Comune di San Martino di Lupari).

È presente, inoltre, l’impianto tecnologico: centrale termica la cui manutenzione e la tenuta a norma è a cura dell’Amministrazione Proprietaria (Comune di San Martino di Lupari).

Tale impianto è confinato in apposito locale e non comporta rischi interferenziali con le attività svolte dalla Ditta. È comunque fatto divieto di entrare all’interno di tali locali.

## Macchine e attrezzature presenti

Sono presenti una serie di attrezzature tipiche dell’attività scolastico/didattica, che durante l’attività della Ditta, non verranno utilizzate dal personale della Scuola, e che quindi non potranno comportare rischi per gli addetti.

Le attrezzature, le macchine e gli impianti esistenti nei locali sono soggetti a regolare manutenzione e rispettano la normativa vigente.

Gli addetti della Ditta non potranno utilizzare le macchine e le attrezzature della Scuola, tranne quelle espressamente messe a disposizione, e non potranno effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o attrezzature.

## Esposizione ad agenti chimici

I prodotti e le sostanze chimiche (presenza di detersivi e detergenti) sono comunque depositate in appositi locali / armadi accessibili al solo personale del Scuola e adeguatamente segnalate.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

## Esposizione ad agenti cancerogeni

Non è prevista la presenza nelle aree di lavoro di agenti cancerogeni.

## Esposizione ad agenti biologici

Non si prevede l’esposizione ad agenti biologici.

## Esposizione a Rumore

All’interno dei locali della Scuola, l’esposizione quotidiana personale, ovvero quella media settimanale, risulta al di sotto dei valori inferiori di azione come definiti dal D. Lgs. 81/2008, e quindi non è presente questo il rischio di esposizione al rumore per gli addetti della Ditta.

## Presenza di reti di servizi

Non sono presenti opere aeree in grado di interferire con la Ditta.

## Rischi trasmessi da attività o insediamenti limitrofi

Non si segnalano rischi trasmessi da attività o insediamenti limitrofi.

INFORMAZIONI GENERALI

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dalla Scuola | Condizioni d’uso: |
| --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Potranno essere utilizzati i servizi igienici presenti accanto alla biblioteca (locale n. 007 nelle planimetrie allegate). |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | L’impresa esecutrice dovrà, nell’uso dell’impianto elettrico del committente, qualora ne emergesse la necessità, previo richiesta e ottenimento di autorizzazione da parte del referente del plesso scolastico e/o del Dirigente scolastico, rispettare tutte le norme di sicurezza. In particolare il collegamento dovrà essere effettuato solo con prolunghe, derivazioni ecc. a norma e utilizzando attrezzature con doppio isolamento o collegamento a terra; eventuali collegamenti mobili, non dovranno comportare intralcio nelle vie di passaggio. Le derivazioni, anche a spina dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sempre la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione. L’impresa esecutrice dovrà utilizzare gli impianti elettrici della Scuola senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza. Qualsiasi necessità di utilizzo dell’impianto elettrico da parte della Ditta che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto alla Scuola per la necessaria autorizzazione. In caso d’incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l’incendio. |

| Descrizione | Analisi dei rischi | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: R=2 |
| Accesso, circolazione, eventuale carico e scarico di materiali | Investimento Urti Presenza del personale della Scuola Presenza di terzi | Gli addetti della Ditta possono parcheggiare all’esterno del plesso nel parcheggio pubblico disponibile in area antistante l’ingresso principale del plesso o parcheggio pubblico in area adiacente. Nella circolazione con gli autoveicoli nel parcheggio antistante l’ingresso al plesso dovranno procedere a passo d’uomo, facendo attenzione in caso di presenza di personale della Scuola, o di utenti e nelle aree di accesso, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. La sosta di autoveicoli o mezzi è consentita negli appositi spazi previsti; al di fuori di tali aree lo stazionamento degli automezzi potrà essere consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature e dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della Scuola. Gli automezzi non potranno essere parcheggiati o sostare in corrispondenza degli accessi e delle uscite di emergenza ed in corrispondenza dei presidi antincendio. Durante le fasi di carico/scarico il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. Gli automezzi dovranno essere lasciati in condizioni di sicurezza evitando di lasciarli accessibili a personale diverso da quello della Ditta; le chiavi di accensione dovranno essere rimosse dal quadro comandi. Durante le operazioni di carico/scarico di materiali necessari all’attività, il personale della Ditta avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della Scuola e/o con utenti/terzi. È fatto divieto di depositare il materiale lungo le vie di transito, le vie di fuga ed in prossimità delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio. Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili. Se per le operazioni di carico/scarico dovrà essere utilizzata una uscita di emergenza, ciò dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal referente della Scuola. Durante l’attività di trasporto del materiale all’interno dell’edificio gli addetti della Ditta dovranno richiedere al referente della Scuola di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. Al termine delle operazioni gli addetti della Ditta provvederanno ad informare il referente della Scuola che le operazioni sono state ultimate e che l’area è di nuovo completamente fruibile. Nel caso di presenza di personale della Scuola o di utenti/terzi all’interno dell’edificio, le aree (corridoi), utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte del referente della Scuola. |
| Gestione delle emergenze: R=2 |
| Svolgimento dell’attività lavorativa | Incendio Difficoltà di esodo in caso di emergenza | Per quanto concerne le indicazioni relative ai presidi antincendio presenti all’interno dell’edificio e al piano di emergenza ed evacuazione ed alle planimetrie presenti si rimanda ai rispettivi paragrafi a pagina 4. Ciascun ambiente del plesso scolastico è dotato di adeguati percorsi d’esodo e di uscite di emergenza, individuabili dalle planimetrie esposte all’interno dei locali e da apposita cartellonistica. I percorsi d’esodo e le uscite di emergenza dovranno essere mantenuti sempre liberi da ostacoli, rese accessibili e fruibili. La Ditta, prima dell’inizio dell’attività, si accerterà che tutti i propri lavoratori siano a conoscenza dell’ubicazione delle vie di fuga e dei percorsi più brevi per raggiungerle e che dovranno inoltre mantenere sgombre da ostacoli intralci, attrezzature, durante i propri lavori, tali percorsi e uscite, garantendone la fruibilità. Al fine di garantire un’efficace collaborazione si invita a prendere conoscenza dei percorsi d’esodo, delle uscite di emergenza, e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all’interno dei locali. Ove le attività svolte comportino la necessità di modifiche all’organizzazione del sistema di gestione dell’emergenza (ad esempio preclusione di uscita di emergenza e/o percorso d’esodo, disattivazione di impianto di segnalazione di allarme antincendio, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con la Scuola. In caso di emergenza si dovrà avvertire il personale della Scuola, come previsto dal Piano di emergenza disponibile presso l’entrata della scuola di cui verrà fornita, su richiesta, copia con le relative planimetrie. |
| Interferenze con terzi: R=2 |
| Presenza di personale della Scuola Presenza di utenti esterni o di altro personale. | Inciampi, urti Caduta di oggetti Scivolamenti Ribaltamenti | Il personale della Ditta Casagrande non potrà circolare all’interno dei locali dell’edificio che non sono oggetto dell’attività e comunque al di fuori del proprio orario di lavoro; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della Scuola o autorizzato da esso. Gli addetti della Ditta non potranno chiedere aiuto, collaborazione, assistenza per l’effettuazione dell’attività lavorativa al personale della Scuola o a terzi eventualmente presenti. Gli addetti della Ditta non potranno utilizzare attrezzature, macchinari, prodotti e materiali di proprietà della Scuola, fatta eccezione per quelli espressamente messi a disposizione. Prima dell’inizio delle operazioni si procederà all’interdizione dei luoghi da sottoporre ad intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone. In caso di necessità l’attraversamento di tali aree dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. Il personale dell’impresa esecutrice potrà accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sarà destinato ad operare e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività. È fatto divieto di accedere a zone diverse da quelle per cui si è ricevuta l’autorizzazione o le aree in cui vi è preciso divieto di accesso indicato da apposita cartellonistica; nel caso in cui ciò sia necessario il personale dell’impresa esecutrice dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso. All’interno dell’edificio e dell’intera area di pertinenza scolastica è vietato fumare. All’interno degli edifici è vietato utilizzare fiamme libere, materiali incandescenti o possibili fonti di innesco; eventuali deroghe dovranno essere concordate preventivamente con il referente del committente. All’interno degli edifici è vietato introdurre sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose. Qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle attività ciò dovrà essere comunicato preventivamente ed autorizzato dal committente. Gli addetti della Ditta dovranno inoltre adottare le seguenti misure di prevenzione protezione, al fine di eliminare o rendere comunque minimi i rischi di interferenze: obbligo di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza indicate nel presente documento; rispetto delle tempistiche di intervento/attività e di accesso ai locali concordate con la Scuola, onde evitare eventuali sovrapposizioni e interferenze con le altre attività esercitate all’interno dell’edificio; obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; disporre eventuali attrezzature e/o materiali in modo tale da non ostruire o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori; divieto di manomettere cavi, prese elettriche o quadri elettrici; obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni, segnaletiche ed in specie ai divieti e prescrizioni indicati nei cartelli segnaletici presenti all’interno dei locali e dell’area esterna di pertinenza della Scuola; divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o attrezzature; divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; sono vietati interventi che comportino la modifica e/o manomissione degli impianti presenti (elettrico, riscaldamento, idraulico), ove ciò sia necessario sarà necessario richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte della Scuola; obbligo di usare dispositivi di protezione individuale, previsti dalla valutazione aziendale, eventualmente integrati con quelli necessari ad una sicura permanenza nei locali ed all’esecuzione dei lavori oggetto dell’intervento; obbligo di esporre, durante tutta la permanenza all’interno dell’edificio, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; segnalare immediatamente alla Scuola eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dalla Ditta in sito. |

INFORMAZIONI SPECIFICHE

| Rischio |  | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- |
| Macchine e attrezzature | SI R=2 NO | Sono presenti una serie di attrezzature tipiche dell’attività scolastico/didattica, che durante l’attività della Ditta, non verranno utilizzate dal personale della Scuola, e che quindi non potranno comportare rischi per gli addetti. Gli addetti della Ditta non potranno utilizzare le macchine e le attrezzature della Scuola. Le attrezzature della Ditta dovranno essere utilizzate conformemente a quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione. Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge. Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Le attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite. Al termine del loro utilizzo dovranno essere riposte in luogo sicuro e comunque non accessibile ai non addetti ai lavori. Per le attrezzature alimentate a corrente elettrica al termine dell’utilizzo o in caso di pause si dovrà provvedere a scollegarle dalla presa di corrente. Le eventuali chiavi di accensione delle attrezzature dovranno essere rimosse dal quadro comandi qualora le attrezzature non siano utilizzate e sorvegliate. Durante l’utilizzo delle attrezzature le stesse non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente. |
| Sostanze e prodotti chimici | SI R=2 NO | Le sostanze chimiche sono comunque depositate in appositi locali / armadi accessibili al solo personale del Scuola e adeguatamente segnalate. I prodotti e le sostanze chimiche utilizzate dagli addetti della Ditta dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della Scuola e/o di terzi e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Agenti cancerogeni | SI NO | Non è prevista la presenza nelle aree di lavoro di agenti cancerogeni. |
| Agenti biologici | SI NO | Non si prevede l’esposizione ad agenti biologici. |
| Rumore | SI NO | All’interno dei locali della Scuola, l’esposizione quotidiana personale, ovvero quella media settimanale, risulta al di sotto dei valori inferiori di azione come definiti dal D. Lgs. 81/2008, e quindi non è presente questo il rischio di esposizione al rumore per gli addetti della Ditta. |
| Lavori in altezza (<2 m.) | SI NO | L’attività del committente non prevede lo svolgimento di lavori in altezza, tuttavia può esservi l’uso saltuario di scale portatili per lavori ad altezza inferiore ai due metri. In tal caso gli addetti della Ditta non dovranno avvicinarsi alla zona di lavoro in cui opera l’addetto della Scuola ed attendere il temine delle operazioni. Durante l’eventuale utilizzo della scala, da parte del personale della Ditta, la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. |
| Deposito e movimentazione materiali | SI NO | Il personale della Ditta dovrà prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi i prodotti e le attrezzature di lavoro e provvedere a rimuoverle una volta terminato l’utilizzo. I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l’assenza di personale della Ditta dalla zona delle attività (ad esempio pausa pranzo), dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente della Scuola. I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. Le attrezzature e/o materiali dovranno essere disposti in modo tale da non ostruire i passaggi, corridoi, le vie di fuga, le uscite di emergenza e l’accesso ai presidi antincendio o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori presso i locali. Il deposito del materiale e/o delle attrezzature necessarie alle attività dovrà avvenire solo in aree concordate, e comunque in modo da non ostruire i percorsi per l’esodo e le uscite di emergenza e l’accesso ai presidi antincendio. |
| Reti e servizi | SI NO | Non sono presenti opere aeree in grado di interferire con l’attività della Ditta. |

L’impresa esecutrice provvederà a consegnare al Committente/Istituto Scolastico, in tempo utile prima dell’inizio delle attività, il POS del cantiere, in cui verrà comunicato anche il Referente dell’impresa esecutrice.

Nel caso di variazioni a quanto convenuto si provvederà ad effettuare opportune modifiche e/o integrazioni, anche mediante riunioni di coordinamento e di cooperazione.

Firme di accettazione

Il presente documento, composto da n. 12 pagine numerate in progressione, è conservato presso la sede dell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari e una copia dello stesso è conservato presso il plesso scolastico interessato dalle lavorazioni descritte.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il datore di lavoro della Ditta dichiara di aver provveduto ad informare e formare i lavoratori che si occuperanno dello svolgimento delle attività, in merito ai rischi, alle procedure, agli obblighi e alle prescrizioni descritti nel presente documento.

San Martino di Lupari,___/___/_____

| Per l’Istituto Comprensivo di S. Martino di Lupari | Per la Ditta …………………. |
| --- | --- |
| Dott. Giorgio Michelazzo ____________________________________________ | Nome e Cognome __________________ Firma __________________ |

PLANIMETRIE